Российская Федерация                                                                                                                                                 Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

ДУМА

Cельского поселения

Раздольинского муниципального образования

РЕШЕНИЕ

от «29» января 2015 г.	 п. Раздолье	                        №94

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Раздольинского муниципального образования

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.29,46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в часть III ст.25(Градостроительные регламенты) к Правилам землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования, утвержденным решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 21.02.2013г. № 25 "Об утверждении Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования» изменение, изложив его в новой редакции (приложение к настоящему решению - приводится).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                         С.И.Добрынин

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                         С.И.Добрынин

Утверждено

Решением Думы

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

от 29.01.2015 г. №94

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

п. Раздолье 2015г.

Состав утверждаемых материалов Правил землепользования и застройки:

- Градостроительные регламенты.

Статья 25  Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж1с  Зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами

Ж1п  Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами

1  Зоны застройки индивидуальными жилыми домами выделены для обеспечения

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, посредством преимущественного размещения отдельно стоящих одноквартирных домов не выше двух этажей с приквартирными участками, блокированных жилых двухсемейных и многосемейных домов не выше двух этажей с приквартирными участками, при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2  Основные виды разрешенного использования:

-  одноквартирные жилые дома не выше двух этажей с приквартирными участками;

-  блокированные двухсемейные и многосемейные жилые дома с приквартирными

участками.

- личное подсобное хозяйство (с правом возведения жилого дома).

- садоводческое товарищество д.Борисова Усольского района Иркутской области.

Условно разрешенные виды использования:

-  малоэтажные многоквартирные жилые дома не выше двух этажей без приквартирных участков;

-  помещение для занятий спортом;

-  аптеки;

-  небольшие гостиницы;

-  магазины товаров первой необходимости;

-  пункты оказания первой медицинской помощи, фельдшерско-акушерские пункты.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

-  сады, огороды, палисадники;

-  дворовые постройки (мастерские, сараи, бани);

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (парники, теплицы, оранжереи и так далее);

-  индивидуальные гаражи на приквартирных участках на 1-2 легковых автомобиля;

-  встроенные в жилые дома гаражи на 1-2 легковых автомобиля;

-  инженерные сети и сооружения;

-  площадки для мусоросборников;

-  детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

-  скверы, аллеи.

3  Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства зон застройки индивидуальными жилыми домами:

1)  площадь земельного участка  для индивидуальных жилых домов:  - от  400  м2 до  3500 м2 (для отдельных категорий граждан размеры земельных участков установлены законом Иркутской области от 12.03.2009 № 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»);

2)  расстояние от границ землевладения до строения, а также между строениями:

2.1)  между фронтальной границей участка и основным строением – до 6 м;

2.2)  расстояние от основного строения до:

-  красной линии улицы не менее чем 5 м;

-  красной линии проездов не менее чем 3 м;

2.3)  расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;

2.4)  от границ соседнего участка до:

-  основного строения – не менее 3 м;

-  основного строения – не менее 3 м;

-  хозяйственных и прочих строений – 1 м;

-  до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

-  открытой стоянки – 1 м;

-  отдельно стоящего гаража – 1 м;

-  стволов высокорослых деревьев – 4 м;

-  стволов среднерослых деревьев – 2 м;

-  кустарников – 1 м;

2.5)  расстояние от гаража до жилого дома, расположенного на соседнем земельном

участке, не менее 6 м;

2.6)  расстояние между хозяйственными постройками должно быть не менее 2 м;

2.7)  от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих  строений  – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (№ 4690-80)  (СанПиН 42-128-4690-88);

2.8)  допускается блокирование хозяйственных построек по границам земельных

участков, при условии согласия домовладельцев и при устройстве брандмауэрных (противопожарных) стен.

Примечания:

а)  расстояния измеряются до наружных граней стен строений;

б)  допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях,   обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению;

3)  высота зданий:

3.1)  для всех основных строений количество надземных этажей  – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли  – не более 9,6 м; до конька скатной кровли – не более 13,6 м;

3.2)  для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской

кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м;

3.3)  исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;

4)  вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

5)  ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

6)  требования к ограждению земельных участков:

-  ограждение усадебного участка обеспечивает изоляцию его от внешней среды и создает уют, в то же время оно не должно ухудшать ансамбля застройки, а выходящая на улицу часть ограждения должна отвечать повышенным архитектурным требованиям;

-  со стороны улиц или проездов ограждения должны быть прозрачными высотой

до 2 м;

-  ограждения между соседними участками должны быть прореженными высотой

до 2 м;

-  ограждения, разделяющие земельные участки в пределах огородов должны быть

выполнены в прозрачном исполнении (сетка рабица, штакетник);

-  характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум

на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

-  если дом принадлежит на праве собственности нескольким совладельцам и земельный участок находится в их общем пользовании, допускается устройство только решетчатых или сетчатых (не глухих) заборов для определения внутренних границ пользования;

7)  максимальный процент застройки для односемейных жилых домов  - 60 %, для

блокированных двухсемейных жилых домов - 75 %;

8)  устройство и сооружение колодцев и каптажей родников, используемых для хозяйственных нужд и питьевого водоснабжения, выполняется на основании разрешения и регламентируется санитарными правилами:

-  колодцы следует размещать на расстоянии не менее 50 м от туалетов (уборных),

выгребов, сетей канализации;

-  выше по потокам возможных источников загрязнения, на не затапливаемых территориях;

-  в центре участка обслуживания и не далее 100 м от жилищ потребителей воды;

-  колодцы должны быть оборудованы влаго–грызуно-непроницаемыми крышками;

- вокруг колодца делается замок из глины или из суглинка на глубину 2 м, выполняется отмостка шириной 2 м;

-  верхняя часть колодца располагается на высоте не менее 0,8 м от поверхности земли;

9)  требования к устройству надворных уборных (туалетов):

-  рекомендуемая площадь надворной уборной (туалета) – 1,5 м2;

-  минимальное расстояние от уборной до жилого дома в пределах одного земельного участка  – 12 м, до соседнего дома 20 м (данные расстояния не

должны превышать 100 м), до колодца – 50 м;

-  рекомендуется блокирование уборной с постройкой для хранения топлива и инвентаря;

-  при устройстве уборной с выгребной ямой стенки последней должны быть  уплотнены и хорошо изолированы, чтобы сквозь них в грунт не проникли уплотнены и хорошо изолированы, чтобы сквозь них в грунт не проникли нечистоты;

10)  минимальное расстояние от выгреба  до жилого дома  – 3 м, до септика  –  5 м, до колодца – 50 м;

11)  при дровяном отоплении усадебных жилых домов расход дров за отопительный

сезон в регионе составляет 30-40 м3 на квартиру в связи с чем следует устраивать

пристроенный к хозблоку навес для хранения топлива площадью 10-12 м2 с  защитными решетчатыми стенами;

12) подъезды и въезды с прилегающих дорог на придомовые участки осуществляются путем устройства через кюветных мостиков. Мостки устраиваются  - путем укладки ж/б плит на бетонную основу, укладки металлической переливной трубы диаметром 300-500 мм (труба укладывается в бетонные оголовки или оголовки, устроенные из облицовочного керамического кирпича). Ширина мостка должна быть не менее 3,5 м. Не допускается устройство мостков из горбыля и другой древесины, а также использование в качестве оголовков переливных труб автомобильных покрышек;

13)  нормы парковки:

-  для блокированного двухсемейного и многосемейного жилого дома  -  1 машиноместо на жилую единицу;

14)  собственник или арендатор земельного участка, отведенного под жилой дом, обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство придомовой

территории и кюветной части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, палисадников, подъездных путей, разбивка клумб, чистка кюветов;

15)  запрещается складирование мусора на придомовой территории и в кюветной части дорог, а также запрещается посадка огородных растений на придомовой территории. Мусороудаление путем вывоза мусора от площадок с контейнерами. Площадка с контейнером должна быть заасфальтирована и иметь свободный доступ для служб по вывозу мусора;

16)  собственник или арендатор земельного участка обязан принять меры к обеспечению устройства выезда с земельного участка до дороги тем же покрытием, каким покрыт участок автомобильной дороги;

17)  запрещается выполнение вертикальной перепланировки придомовой территории без предварительного выполнения плана благоустройства, согласованного с уполномоченными органами;

18)  запрещается использование индивидуальных жилых домов под дачи и для временного сезонного проживания;

19)  при возведении любых построек должны соблюдаться противопожарные расстояния между постройками, расположенными на одном и соседних участках в зависимости  от степени огнестойкости возводимых построек;

20)  размещение бань, саун допускается при условии канализования стоков.

21) Личное подсобное хозяйство (с правом возведения жилого дома). Этажность - до 2 эт. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м.

Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14м. Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.  Размеры земельных участков – от 400 кв. м. до 3500 кв. м. Максимальный процент застройки определяется в  соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования