Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «20» июня 2016 г                                                                             № 65                           п. Раздолье.

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Раздольинского муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003года
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», приказом  Минтранса Российской Федерации от 27 августа 2009г. № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», руководствуясь ст. 6, 23, 45  Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

- Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Раздольинского муниципального образования  (Приложение 1).

- Создать комиссию по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Раздольинского муниципального образования (далее – Единая комиссия)(Приложение 2).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

- Контроль  над  выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                         С.И.Добрынин

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения

Раздольинского мунципального образования

от 20.06.2016 г. №65

# Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Раздольинского мунципалнього образования.

  - Комиссия по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Раздольинского муниципального образования (далее - Единая комиссия) является коллегиальным органом, осуществляющим обследование состояния автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Раздольинского муниципального образования, с целью выработки предложений по устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог общего пользования.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 г. №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» и настоящим Положением.

  - Основной задачей Единой комиссии является обследование и оценка соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог общего пользования, установленным государственными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами.

  - Основной функцией Единой комиссии является непосредственное обследование путем визуального осмотра и оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год.

6. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к настоящему Порядку.

При проведении диагностики автомобильных дорог должны использоваться измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестованным.

7. В процессе диагностики автомобильных дорог определяются:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

наличие элементов водоотвода;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

продольная ровность и колейность дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность и удобство движения транспортного потока;

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;

степень воздействия дороги на окружающую среду.

8. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги:

1) устанавливается степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

2) обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, на основании данных диагностики путем проведения специальных расчетов.

9. В случае выявления недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог общего пользования, в акте (Приложение1 к порядку)  отражаются предложения комиссии по проведению неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях общего пользования местного значения сельского поселения Раздольинского муницпального образования.

- Акт подписывается всеми членами Единой комиссии.

- Акты передаются Главе сельского поселения Раздольинского муниципального образования для принятия мер по устранению выявленных недостатков.

- Копии актов с предложениями по проведению мероприятий для устранения выявленных недостатков направляются в дорожные и другие организации, с которыми заключены муниципальные контракты (гражданско-правовые договора) на оказание услуг по содержанию и ремонту автомобильные дорог.

Приложение №1

к Порядку проведения оценки

технического состояния

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

АКТ

оценки состояния автомобильных дорог

местного значения сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Постоянно действующая комиссия по обследованию автомобильных дорог местного значения сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденная постановлением администрации сельского поселения от ____________ 2016 г.                                                                      № ____

в составе:

председателя комиссии:

членов комиссии:

Рассмотрев представленную документацию: ____________________________

и проведя визуальное обследование объекта ____________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование объекта и его функциональное назначение)

по адресу Иркутская область, Усольский район ___________________

год ввода в эксплуатацию _________,

дата последнего ремонта, реконструкции ___________________________, протяженность ___________________________ км.,

Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна _____________________

габариты искусственных дорожных сооружений____________________

наличие элементов водоотвода___________________________________

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения_____________________________________

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и

характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения_________________________________________________________;

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния объекта:___________________________________________________________;

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители:____________________________________________.

Председатель комиссии ____________________   /____________________/

____________________

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения

Раздольинского мунципального образования

от  20.06.2016 г. № 65

Состав комиссия по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Раздольинского муниципального образования

(далее – Единая комиссия).

Председатель комиссии:

Савватеева Т.Н- главный специалист администрации.

Члены комиссии:

Скрипченко Е.В.- ведущий специалист администрации по финансово-бюджетной политике;

Бажанова Ю.А.- специалист по землепользованию администрации;

Баранова М.З.- инспектор по информационному обеспечению.