19.12.2023 г.№143

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ №1-Р.

В соответствии с законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., законом РФ «О защите прав потребителей» № 2-ФЗ от 7 января 1996 г., Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 23, ст.45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды из водозаборной скважины №1-р (Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира 27А).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http //раздолье-адм.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                  С.И. Добрынин

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе _________________ А.В.Пешков «____»___________2023 г. М.П. |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области ______________С.И.Добрынин «____»_____________2023 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Программа

производственного контроля качества питьевой воды

из водозаборной скважины № 1-Р

(Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Мира, 27А)

за соблюдением СанПиН 2.1.3684-21

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

на 2024 – 2029 г.г.

1.  Область применения.  Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания.

Настоящая программа производственного контроля разработана для централизованной системы водоснабжения в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормативные требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Программа производственного контроля направлена на обеспечение безопасности для здоровья человека, выполняемых работ и оказываемых услуг.

В настоящей Программе учтены требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;

- Федеральный Закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 99/2009»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Приказ Роспотребнадзора РФ «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды» от 28.12.2012 №1204;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.08.2006 № 27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых особо опасных инфекций на территории Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- ГОСТ Р 57164-2016. Национальный стандарт РФ. Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса мутности;

- ГОСТ Р31868-2012. Межгосударственный стандарт. Вода. Методы определения цветности;

- ГОСТ 31954-2012. Межгосударственный стандарт. Вода питьевая. Методы определения жесткости;

- ГОСТ 33045-2014. Межгосударственный стандарт. Вода. Методы определения азотсодержащих веществ»;

- ГОСТ 4245-72. Государственный стандарт Союза ССР. Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

- ГОСТ 4011-72. Государственный стандарт Союза ССР. Воды питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

- ГОСТ 31940-2012. Межгосударственный стандарт. Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

- ГОСТ 18164-72. Государственный стандарт Союза ССР. Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

- ГОСТ 4974-2014. Межгосударственный стандарт. Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами;

- Поправка к ГОСТ 4974-2014. Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами;

- ГОСТ 18293-72. Государственный стандарт Союза ССР. Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра;

- ГОСТ 4388-72. Государственный стандарт Союза ССР. Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди;

- ГОСТ 4386-89. Государственный стандарт Союза ССР. Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

- ГОСТ 33045-2014. Межгосударственный стандарт. Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

- ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000). Межгосударственный стандарт. Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

- ГОСТ 34786-2021. Межгосударственный стандарт. Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

- МУ 2.1.4.1184-03. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль»;

- ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993). Национальный стандарт РФ. Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

- МУК 4.2.1018-01. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Методические указания.

- МР 2.1.4.0032-11.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности. Методические рекомендации;

-МР 2.6.1.0064-12.2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа. Методические рекомендации.

- Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

Функции по осуществлению производственного контроля по холодному водоснабжению возложены на:

Таблица 1 - Перечень должностей работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Таблица 1

| № | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведущий специалист по благоустройству и муниципальному хозяйству | Ю.А. Бажанова |

Должностные лица, на которые возложены функции по осуществлению производственного контроля обязаны:

- выполнять требования Программы производственного контроля;

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

- осуществлять производственный контроль согласно Графика отбора проб;

- проходить гигиеническое обучение.

Должностные лица, на которые возложены функции по осуществлению производственного контроля, при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения.

За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, устанавливается дисциплинарная и административная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.  Порядок организации и проведения производственного контроля

3.1. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

3.2. Объектами производственного контроля являются качество питьевого водоснабжения: из водозаборной скважины, прилегающая зона санитарной охраны водоисточника и санитарно - защитная полоса водовода.

3.3 Характеристика водозаборных сооружений

Источник водоснабжения – водозаборная скважина.

Местоположение: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Мира, 27А.

Кадастровый номер земельного участка: 38:16:000106:511

Режим работы скважина № 1-р круглогодичный, круглосуточный, прерывистый с принудительным отбором подземных вод. Вода из скважины поступает в накопительную емкость, далее в централизованную систему водоснабжения и потребителю. К центральной системе подключены только социальные объекты: школа и детский сад.

Скважина расположена в 2м от водонапорной башни с резервуаром 25м3, в колодце из железобетонных колец. Скважина оборудована герметизирующим оголовком высотой 50 см для предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через устья скважины, на дно колодца установлена обойма из монолитного бетона. От скважины до водонапорной баши проложен пластиковый водопровод. Вода подается в накопительную емкость и далее по трубопроводу потребителям.

Проектная производительность водозаборной скважины составляет 15 м3/сутки. Глубина скважины 60 м. Абсолютная отметка устья скважины составляет 752 м. Скважина оснащена водоподъемным оборудованием –  насосом марки ЭЦВ6-10-50 на глубине 43м. Насосное оборудование имеет электрозащиту, оснащено автоматикой. Фактическое водопотребление составляет 56,0 м3/сутки.

3.4 Характеристика водоподготовки

Водоподготовка питьевой воды из подземной скважины перед подачей в распределительную сеть не осуществляется.

Таблица 2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию организации:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ситуации | Порядок информирования | Мероприятия по ликвидации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прорыв (неисправность) канализационной или водопроводной системы | Администрация организации Аварийные службы Центр гигиены и эпидемиологии | Вызов аварийной бригады. Остановка функционирования объекта (при необходимости в случае угрозы ухудшения качества реализуемой продукции). Оказание первой медпомощи пострадавшим (если имеются), эвакуация по необходимости. Организация проведения дезинфекционных мероприятий после устранения аварии на сети канализации. Проведение лабораторного контроля качества санитарной обработки поверхностей (при аварии на канализационных сетях), водопроводной воды при устранении аварии на водопроводе. | Назначается руководителем |
| 2 | Отключение электричества | Администрация организации Аварийные службы, при отключении электричества в течение длительного времени информируется центр гигиены и эпидемиологии | Устранение аварии. При отключении электричества в течение длительного времени принять меры по передаче скоропортящихся продуктов питания другим организациям или обеспечить условия их хранения в других местах, соответствующих санитарным нормам. | -//-//-//-//- |
| 3 | Нарушение целостности люминесцентных ртутьсодержащих ламп, термометров | Администрация, организации МЧС, Центр гигиены и эпидемиологии | Вызов МЧС Демеркуризация помещений Проведение лабораторных и инструментальных исследований факторов среды обитания после ликвидации аварии и др. | -//-//-//-//- |
| 4 | Пожар | Администрация организации Аварийные службы | Вызов аварийной бригады Оказание первой медпомощи пострадавшим, эвакуация по необходимости | -//-//-//-//- |
| 5 | Прочие |  |  |  |

При возникновении ниже перечисленных ситуаций следует немедленно известить соответствующие аварийные службы и территориальный Центр гигиены и эпидемиологии:

- аварии на водопроводных и канализационных сетях;

- аварии, сопровождающиеся выбросом в производственные помещения и в атмосферу вредных веществ (ртуть).

# Качество подземных вод

- Химико-аналитические исследования при производственном контроле выполняются в Аккредитованной лаборатории или испытательном центре.

- Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются утвержденные метрологические аттестованные методики;

- Отбор проб для анализа производится в соответствии с требованиями государственных стандартов;

- При исследовании микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой пробе проводится определение общих колиформных бактерий, общего микробного числа, колифагов, энтерококков, E.coli;

- Благоприятные органолептические свойства воды определяется ее соответствием нормативам, не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки;

- Радиационная безопасность питьевой воды определяется по показателям общей альфа - и бета – активности, радона;

- Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, встречающихся в природной воде.

Таблица 3 - План пунктов отбора проб воды для лабораторных исследований (испытаний), их периодичности.

Таблица 3

|  | Вид исследования |
| --- | --- |
| Место отбора проб | Микробио-логический | Органолепти-ческий | Радиологи-ческий | Обобщенные показатели | Неорганические и органические вещества |
| Вода питьевая подземного источника централизованной системы холодного водоснабжения | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в год | 1 раз в квартал | 1 раз в год |
| Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения перед подачей в распределительную сеть (накопительная емкость) | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в год | 1 раз в квартал | 1 раз в год |
| Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения (распределительная сеть) | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | - | 2 раз в месяц железо | - |

4.1 Количество и периодичность проб воды в местах водозабора

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований указана в Таблице 4.

Таблица 4 - Перечень показателей качества воды подземного источника,

их гигиенические нормативы

Таблица 4

| № | Объект контроля | Показатель | Периодичность отбора | Количество проб в течении года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вода питьевая подземного источника системы холодного водоснабжения (из скважины № 1-Р) | Органолептические показатели | 1 раз в квартал | 4 проб в год |
| 1.1 |  | Запах |  |  |
| 1.2 |  | Привкус |  |  |
| 1.3 |  | Цветность |  |  |
| 1.4 |  | Мутность |  |  |
| 2 |  | Обобщенные показатели | 1 раз в квартал | 4 проб в год |
| 2.1 |  | Водородный показатель |  |  |
| 2.2 |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  |
| 2.3 |  | Жесткость общая |  |  |
| 2.4 |  | Окисляемость перманганатная |  |  |
| 2.5 |  | Сульфаты |  |  |
| 2.6 |  | Нитраты |  |  |
| 2.7 |  | Хлориды |  |  |
| 2.8 |  | Нитриты |  |  |
| 2.9 |  | Аммоний |  |  |
| 3 |  | Неорганические вещества | 1 раз в год | 1 пробы в год |
| 3.1 |  | Алюминий |  |  |
| 3.2 |  | Барий |  |  |
| 3.3 |  | Бериллий |  |  |
| 3.4 |  | Бор |  |  |
| 3.5 |  | Железо |  |  |
| 3.6 |  | Кадмий |  |  |
| 3.7 |  | Марганец | 1 раз в год | 1 пробы в год |
| 3.8 |  | Медь |  |  |
| 3.9 |  | Молибден |  |  |
| 3.10 |  | Мышьяк |  |  |
| 3.11 |  | Никель |  |  |
| 3.12 |  | Свинец |  |  |
| 3.13 |  | Ртуть |  |  |
| 3.14 |  | Селен |  |  |
| 3.15 |  | Стронций |  |  |
| 3.16 |  | Фтор |  |  |
| 3.17 |  | Хром |  |  |
| 3.18 |  | Цианиды |  |  |
| 3.19 |  | Цинк |  |  |
| 3.20 |  | Нефтепродукты |  |  |
| 4 |  | Органические вещества | 1 раз в год | 1 пробы в год |
| 4.1 |  | 2,4-Д |  |  |
| 5 |  | Микробиологические показатели | 1 раз в квартал | 4 проб в год |
| 5.1 |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  |
| 5.2 |  | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 5.3 |  | Колифаги |  |  |
| 5.4 |  | E.coli |  |  |
| 5.5 |  | Enterococcus |  |  |
| 6 |  | Радиологические показатели | 1 раз в год | 1 пробы в год |
| 6.1 |  | Общая альфа-радиоактивность |  |  |
| 6.2 |  | Общая бета-радиоактивность |  |  |
| 6.3 |  | Радон |  |  |

  - Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть.

Периодичность указана в Таблице 5.

Таблица 5

| № | Объект контроля | Показатель | Периодичность контроля | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения (накопительная емкость) перед подачей в распределительную сеть | Органолептические показатели | 1 раз в квартал | 4 пробы в год |
| 1.1 |  | Запах |  |  |
| 1.2 |  | Привкус |  |  |
| 1.3 |  | Цветность |  |  |
| 1.4 |  | Мутность |  |  |
| 2 |  | Микробиологические показатели | 1 раз в квартал | 4 пробы в год |
| 2.1 |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  |
| 2.2 |  | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 2.3 |  | Колифаги |  |  |
| 2.4 |  | E.coli |  |  |
| 2.5 |  | Enterococcus |  |  |
| 3 |  | Обобщенные показатели | 1 раз в год | 1 проба в год |
| 3.1 |  | Водородный показатель |  |  |
| 3.2 |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  |
| 3.3 |  | Жесткость общая |  |  |
| 3.4 |  | Окисляемость перманганатная |  |  |
| 3.5 |  | Сульфаты |  |  |
| 3.6 |  | Нитраты |  |  |
| 3.7 |  | Хлориды |  |  |
| 3.8 |  | Нитриты |  |  |
| 3.9 |  | Аммоний |  |  |
| 4 |  | Неорганические вещества | 1 раз в год | 1 проба в год |
| 4.1 |  | Алюминий |  |  |
| 4.2 |  | Барий |  |  |
| 4.3 |  | Бериллий |  |  |
| 4.4 |  | Бор |  |  |
| 4.5 |  | Железо |  |  |
| 4.6 |  | Кадмий |  |  |
| 4.7 |  | Марганец |  |  |
| 4.8 |  | Медь |  |  |
| 4.9 |  | Молибден |  |  |
| 4.10 |  | Мышьяк |  |  |
| 4.11 |  | Никель |  |  |
| 4.12 |  | Свинец |  |  |
| 4.13 |  | Ртуть |  |  |
| 4.14 |  | Селен |  |  |
| 4.15 |  | Стронций |  |  |
| 4.16 |  | Фтор |  |  |
| 4.17 |  | Хром |  |  |
| 4.18 |  | Цианиды |  |  |
| 4.19 |  | Цинк |  |  |
| 4.20 |  | Нефтепродукты |  |  |
| 5 |  | Органические вещества | 1 раз в год | 1 проба в год |
| 5.1 |  | 2,4-Д |  |  |
| 6 |  | Радиологические показатели | 1 раз в год | 1 проба в год |
| 6.1 |  | Общая альфа-радиоактивность |  |  |
| 6.2 |  | Общая бета-радиоактивность |  |  |
| 6.3 |  | Радон |  |  |

4.3 Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети

Периодичность указана в Таблице 6

Таблица 6

| № | Объект контроля | Показатель | Периодичность контроля | Количество проб в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения (распределительная сеть) | Органолептические показатели | 1 раз в месяц | 12 проб в год |
| 1.1 |  | Запах |  |  |
| 1.2 |  | Привкус |  |  |
| 1.3 |  | Цветность |  |  |
| 1.4 |  | Мутность |  |  |
| 2 |  | Обобщенные показатели | 1 раз в месяц | 12 проб в год |
| 2.1 |  | Железо общее |  |  |
| 3 |  | Микробиологические показатели | 1 раз в месяц | 12 проб в год |
| 3.1 |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  |
| 3.2 |  | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 3.3 |  | Колифаги |  |  |
| 3.4 |  | E.coli |  |  |
| 3.5 |  | Enterococcus |  |  |

5. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством.

1. Протоколы с гигиеническими показателями, контролируемыми в процессе производственного контроля качества питьевой воды, осуществляет по договору аккредитованная лаборатория;

2. Организация, осуществляющая водоснабжение, указывает данные, полученные по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведенных в рамках производственного контроля, в журнале контроля качества воды, который ведется в бумажной форме или в электронном виде;

3. Оформленные результаты лабораторных исследований и испытаний являются документальным подтверждением соответствия либо несоответствия качества воды нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воды законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. После получения лицензии на недропользование, информацию о результатах производственного контроля ежегодно, до 20 января следующего года, предоставляют в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в виде отчета по форме 4-ЛС.

3.1 Организация, осуществляющая водоснабжение, незамедлительно со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям, направляет территориальному органу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области выписку, из журнала контроля качества воды (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения выписки территориальным органом).

- Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и

окружающей среды

1. Планы - графики проведения текущих и капитальных ремонтов, замены оборудования;

2. Проведение профилактических промывок и обеззараживание с составлением актов;

3. Своевременная ликвидация аварийных ситуаций, проведение профилактических мероприятий после ликвидации аварии с составлением актов;

4. На период паводков и чрезвычайных ситуаций установить усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области;

5. После ремонта обязателен отбор контрольных проб;

6. При обнаружении в пробе питьевой воды общих колиформных бактерий (ОКБ), Е.coli проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов;

7. При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий (ОКБ) в количестве более 2 в 100 мл проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов;

8. Идентификация присутствия в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности.

Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий

Таблица 7

| № п/п | Планируемые мероприятия | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визуальный контроль состояния ЗСО, оголовка скважины, целостности защитных колпаков, состояния камеры узла учета, ограждения территории, оперативное устранение выявленных дефектов | Один раз в квартал |
| 2 | Ведение журнала учета водопотребления | Ежедневно |
| 3 | Поверка приборов автоматизированной системы учета водоотбора | В соответствии с рекомендациями в паспортах приборов |
| 4 | Мониторинг качества воды, извлекаемой из скважин. | В соответствии с программой контроля |
| 5 | Визуальный контроль состояния почвы, дернового покрова и покрытия дорожек | Один раз в квартал |
| 6 | Обследование территории ЗСО второго и третьего пояса, оперативное информирование органов санитарно-эпидемиологического надзора о выявленных отклонениях в режиме хозяйственного использования территории. | Один раз в квартал |

Календарный график отбора проб воды

Таблица 8

|  | Вода питьевая подземного источника централизованной системы холодного водоснабжения (из водозаборной скважины) |
| --- | --- |
| Месяц | Микробио-логический | Органолепти-ческий | Радиологи-ческий | Обобщенные показатели | Неорганические и органические вещества |
| Периодичность отбора | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в год | 1 раз в квартал | 1 раз в год |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения (накопительная емкость) перед подачей в распределительную сеть |
| Месяц | Микробио-логический | Органолепти-ческий | Радиологи-ческий | Обобщенные показатели | Неорганические и органические вещества |
| Периодичность отбора | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в год | 1 раз квартал | 1 раз в год |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения (распределительная сеть) |
| Периодичность отбора | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | - | 1 раз в месяц (железо) | - |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |

## ГРАФИК

исследования питьевой воды централизованного холодного водоснабжения из скважины № 1-Р

на 2024-2029 г.г.

Таблица 9

| № п/п | Объект анализа | Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель точности метода определения1 | Методика определения | Метод определения | Частота контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон, мг/дм3 | Погрешность |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вода питьевая подземного источника централизованной системы холодного водоснабжения (из скважины № 1-P) | Органолептические показатели: | 1 раз в квартал |
| 1.1 |  | Запах при 20 (С, 60 (С | Балл | 2 | - | ГОСТ 3351-74, п.2 | Органолептический |  |
| 1.2 |  | Привкус | Балл | 2 | - | ГОСТ 3351-74, п.2 | Органолептический |  |
| 1.3 |  | Цветность | Градус | 20 | от 1 до 10 вкл. св. 10 до 50 вкл. св. 50 до 500 вкл. | 40 20 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04* | Фотометрический |  |
| 1.4 |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину | 2,6 1,5 | По каолину, мг/дм3 От 0,1 до 5 вкл. По формазину, ЕМФ От 1,0 до 13 вкл. Св. 13 до 100 вкл. | 20 20 14 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05* | Турбидиметрический метод |  |
| 2 |  | Обобщенные показатели: |  |
| 2.1 |  | Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 | 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97* | Потенциометрический |  |
| 2.2 |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 (1500) | Расхождение между повторными определениями не более 10 мг/л. При концентрации> 500 мг/л – 2%. | ГОСТ 18164-72* | Гравиметрический |  |
| 2.3 |  | Жёсткость общая | мг-экв/дм3 | 7,0 (10) | от 0,1 до 0,4 св. 0,4 | 0,050Ж 0,15*Ж | ГОСТ 31954-2012* | Титриметрический |  |
| 2.4 |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | от 0,25 до 2,0; от 2,0 до 100 | 20% 10% | ПНД Ф 14.2:4.154-99* | Титриметрический |  |
| 2.5 |  | Хлориды | мг/дм3 | 350 | от 10 до 100 от 100 до 1000 от 1000 до 10000 | 12% 10% 9% | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97* | Меркуриметрический** |  |
| 2.6 |  | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | от 10 до 50 от 50 до 1000 | 20% 15% | ПНД Ф 14.1:2:159-2000* | Флуориметрический** |  |
| 2.7 |  | Нитраты | мг/дм3 | 45 | от 0,1 до 3 от 3 до 100 | 18% 12% | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95* | Фотометрический** |  |
| 2.8 |  | Нитриты | мг/дм3 | 3 | От 0,003 до 0,15 вкл. От 0,15 до 0,3 вкл От 0,3 до 30 вкл | 50 38 25 | ГОСТ 33045-2014* | Фотометрический** |  |
| 2.9 |  | Аммоний | мг/дм3 | 1,5 | От 0,10 до 0,15 вкл. От 0,15 до 3,0 вкл. От 3,0 до 300 вкл. | 30 20 14 | ГОСТ 33045-2014* | Фотометрический** |  |
| 3 |  | Неорганические вещества: | 1 раз в год |
| 3.1 |  | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | от 0,04 до 0,56 | 24% | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02* | Флуориметрический** |  |
| 3.2 |  | Барий | мг/дм3 | 0,1 | От 0,1 до 0,5 включ. Св. 0,5 до 3,7 включ. Св. 3,7 до 6 включ. | 15% 13% 9% | ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011* | Турбидиметрический** |  |
| 3.3 |  | Бериллий | мкг/дм3 | 0,0002 | От 0,1 до 0,5 включ. Св. 0,5 до 5,0 включ. Св. 5,0 до 50,0 включ. | 50% 25% 15% | ГОСТ 18294-2004* | Флуориметрический** |  |
| 3.4 |  | Бор | мг/дм3 | 0,5 | от 0,05 до 0,25; от 0,25 до 5,0 | 30% 20% | ГОСТ 31949-2012* | Флуориметрический** |  |
| 3.5 |  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | от 0,05 до 0,10 от 0,10 до 1,0 | 25% 20% 16% | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96* | Фотометрический** |  |
| 3.6 |  | Медь | мг/дм3 | 1,0 | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,01 от 0,01 до 1 | 48% 30% 20% | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96* | Фотометрический** |  |
| 3.7 |  | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 0,0001 до 0,0005 0,0005 до 0,001 0,001 до 0,01 | 47% 40% 32% | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000* | Атомно-абсорционный** |  |
| 3.8 |  | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | от 0,1 до 0,75 от 0,75 до 5 | 34% 25% | ПНД Ф 14.1:2:4.179-02* | Фотометрический** |  |
| 3.9 |  | Хром | мг/дм3 | 0,05 | От 0,005 до 0,1 включ. Св. 0,1 до 1 включ. Св. 1 до 10 включ. | 28% 24% 19% | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07* | Фотометрический** |  |
| 3.10 |  | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,005 до 0,05 0,05 до 1 | 34% 28% | ГОСТ 31870-2012* | Атомно-абсорбционный** |  |
| 3.11 |  | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,01 до 0,05 0,05 до 5 | 25% 15% | ПНД Ф 14.1:2.61-96* | Фотометрический** |  |
| 3.12 |  | Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 0,005 до 0,05 0,05 до 0,5 0,5 до 5 | 46% 34% 28% | ПНД Ф 14.1:2:4.60-96* | Фотометрический** |  |
| 3.13 |  | Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 0,005 до 0,05 0,05 до 0,5 0,5 до 5 | 46% 34% 28% | ГОСТ 18293-72* | Фотометрический** |  |
| 3.14 |  | Цианиды | мг/дм3 | 0,035 | 0,02 до 0,05 0,05 до 0,5 0,5 до 200 | 36% 21% 13% | ПНД Ф 14.1:2:4.146-99* | Фотометрический** |  |
| 3.15 |  | Молибден | мг/дм3 | 0,25 | 2,5 мкг/дм3 | 25% | ГОСТ 18308-72* | Фотометрический** |  |
| 3.16 |  | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | 0,01 до 0,04 0,04 до 0,06 св 0,04 | 50% 28% 16% | ГОСТ 4152-89* | Фотометрический** |  |
| 3.17 |  | Никель | мг/дм3 | 0,1 | 0,005 до 0,05 0,05 до 4 4 до 10 | 36% 28% 22% | ПНД Ф 14.1:2.46-96* | Фотометрический** |  |
| 3.18 |  | Селен | мг/дм3 | 0,01 | От 0,005 до 0,05 включ. От 0,05 до 0,32 вкл. | 14% 12% | ПНД Ф 14.1:2:4.203-03* | Фотометрический** |  |
| 3.19 |  | Стронций | мг/дм3 | 7,0 | от 0,1 до 1 включ. Св. 1 до 20 включ. Св. 20 до 1000 включ. | 27% 15% 10% | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98* | Атомно-абсорбционный** |  |
| 3.20 |  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | от 0,005 до 0,01; от 0,01 до 0,5; от 0,5 до 50,0 | 65% 40% 25% | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98* | Флуориметрический** |  |
| 4 |  | Органические показатели: | 1 раз в год |
| 4.3 |  | 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 | 0,1 до 6,0 | 30% | ГОСТ 31858-2012* | Хроматографический** |  |
| 5 |  | Микробиологические показатели: | 1 раз в квартал |
| 5.1 |  | Общее микробное число (ОМЧ) | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический |  |
| 5.2 |  | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический |  |
| 5.3 |  | Колифаги | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический |  |
| 5.4 |  | E.coli | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | Микробиологический |  |
| 5.5 |  | Enterococcus | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | СТБ ISO 7899-2-2015 | Микробиологический |  |
| 6 |  | Радиологические Показатели: | 1 раз в год |
| 6.1 |  | Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | - | МР, ВИМС, 2013 г. | Радиометрический |  |
| 6.2 |  | Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | - | МР, ВИМС, 2013 г. | Радиометрический |  |
| 6.3 |  | Радон | Бк/л | 60,0 | - | МР, ВИМС, 2013 г. | Радиометрический |  |
| 1 | Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения перед подачей в распределительную сеть (накопительная емкость) | Органолептические показатели: | 1 раз в квартал |
| 1.1 |  | Запах при 20 (С, 60 (С | Балл | 2 | - | ГОСТ 3351-74, п.2 | Органолептический |  |
| 1.2 |  | Привкус | Балл | 2 | - | ГОСТ 3351-74, п.2 | Органолептический |  |
| 1.3 |  | Цветность | градус | 20 | 1,0 до 10 10 до 50 50 до 500 | 40% 20% 10% | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04* | Фотометрический** |  |
| 1.4 |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину | 2,6 1,5 | 1 до 13 13 до 100 0,1 до 5 | 20% 14% 20% | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05* | Турбидиметрический метод** |  |
| 2 |  | Обобщенные показатели: | 1 раз в квартал |
| 2.1 |  | Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 | 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | Потенциометрический |  |
| 2.2 |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 (1500) | Расхождение между повторными определениями не более 10 мг/л. При концентрации > 500 мг/л – 2%. | ГОСТ 18164-72 | Гравиметрический |  |
| 2.3 |  | Жёсткость общая | мг-экв/дм3 | 7,0 (10) | от 0,1 до 0,4 св. 0,4 | 0,050Ж 0,15*Ж | ГОСТ 31954-2012 | Титриметрический |  |
| 2.4 |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | от 0,25 до 2,0; от 2,0 до 100 | 20% 10% | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | Титриметрический |  |
| 2.5 |  | Хлориды | мг/дм3 | 350 | от 10 до 100 от 100 до 1000 от 1000 до 10000 | 12% 10% 9% | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97* | Меркуриметрический** |  |
| 2.6 |  | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | от 10 до 50 от 50 до 1000 | 20% 15% | ПНД Ф 14.1:2:159-2000* | Флуориметрический** |  |
| 2.7 |  | Нитраты | мг/дм3 | 45 | от 0,1 до 3 от 3 до 100 | 18% 12% | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95* | Фотометрический** |  |
| 2.8 |  | Нитриты | мг/дм3 | 3 | От 0,003 до 0,15 вкл. От 0,15 до 0,3 вкл От 0,3 до 30 вкл | 50 38 25 | ГОСТ 33045-2014* | Фотометрический** |  |
| 2.9 |  | Аммоний | мг/дм3 | 1,5 | От 0,10 до 0,15 вкл. От 0,15 до 3,0 вкл. От 3,0 до 300 вкл. | 30 20 14 | ГОСТ 33045-2014* | Фотометрический** |  |
| 3 |  | Неорганические вещества: |  |
| 3.1 |  | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | от 0,04 до 0,56 | 24% | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02* | Флуориметрический** | 1 раз в год |
| 3.2 |  | Барий | мг/дм3 | 0,1 | От 0,1 до 0,5 включ. Св. 0,5 до 3,7 включ. Св. 3,7 до 6 включ. | 15% 13% 9% | ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011* | Турбидиметрический** |  |
| 3.3 |  | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | От 0,1 до 0,5 включ. Св. 0,5 до 5,0 включ. Св. 5,0 до 50,0 включ. | 50% 25% 15% | ГОСТ 18294-2004* | Флуориметрический** |  |
| 3.4 |  | Бор | мг/дм3 | 0,5 | от 0,05 до 0,25; от 0,25 до 5,0 | 30% 20% | ГОСТ 31949-2012* | Флуориметрический** |  |
| 3.5 |  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | от 0,05 до 0,10 от 0,10 до 1,0 | 25% 20% 16% | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96* | Фотометрический |  |
| 3.6 |  | Медь | мг/дм3 | 1,0 | от 0,001 до 0,005 от 0,005 до 0,01 от 0,01 до 1 | 48% 30% 20% | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96* | Фотометрический** |  |
| 3.7 |  | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | 0,0001 до 0,0005 0,0005 до 0,001 0,001 до 0,01 | 47% 40% 32% | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000* | Атомно-абсорционный** |  |
| 3.8 |  | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | от 0,1 до 0,75 от 0,75 до 5 | 34% 25% | ПНД Ф 14.1:2:4.179-02* | Фотометрический** |  |
| 3.9 |  | Хром | мг/дм3 | 0,05 | От 0,005 до 0,1 включ. Св. 0,1 до 1 включ. Св. 1 до 10 включ. | 28% 24% 19% | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07* | Фотометрический** |  |
| 3.10 |  | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,005 до 0,05 0,05 до 1 | 34% 28% | ГОСТ 31870-2012* | Атомно-абсорбционный** |  |
| 3.11 |  | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,01 до 0,05 0,05 до 5 | 25% 15% | ПНД Ф 14.1:2.61-96* | Фотометрический** |  |
| 3.12 |  | Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 0,005 до 0,05 0,05 до 0,5 0,5 до 5 | 46% 34% 28% | ПНД Ф 14.1:2:4.60-96* | Фотометрический** |  |
| 3.13 |  | Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 0,005 до 0,05 0,05 до 0,5 0,5 до 5 | 46% 34% 28% | ГОСТ 18293-72* | Фотометрический** |  |
| 3.14 |  | Цианиды | мг/дм3 | 0,035 | 0,02 до 0,05 0,05 до 0,5 0,5 до 200 | 36% 21% 13% | ПНД Ф 14.1:2:4.146-99* | Фотометрический** |  |
| 3.15 |  | Молибден | мг/дм3 | 0,25 | 2,5 мкг/дм3 | 25% | ГОСТ 18308-72* | Фотометрический** |  |
| 3.16 |  | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | 0,01 до 0,04 0,04 до 0,06 св 0,04 | 50% 28% 16% | ГОСТ 4152-89* | Фотометрический** |  |
| 3.17 |  | Никель | мг/дм3 | 0,1 | 0,005 до 0,05 0,05 до 4 4 до 10 | 36% 28% 22% | ПНД Ф 14.1:2.46-96* | Фотометрический** |  |
| 3.18 |  | Селен | мг/дм3 | 0,01 | От 0,005 до 0,05 включ. От 0,05 до 0,32 вкл. | 14% 12% | ПНД Ф 14.1:2:4.203-03* | Фотометрический** |  |
| 3.19 |  | Стронций | мг/дм3 | 7,0 | от 0,1 до 1 включ. Св. 1 до 20 включ. Св. 20 до 1000 включ. | 27% 15% 10% | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98* | Атомно-абсорбционный** |  |
| 3.20 |  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | от 0,005 до 0,01; от 0,01 до 0,5; от 0,5 до 50,0 | 65% 40% 25% | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98* | Флуориметрический** |  |
| 4 |  | Органические показатели: | 1 раз в год |
| 4.1 |  | 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 | 0,1 до 6,0 | 30% | ГОСТ 31858-2012* | Хроматографический** |  |
| 5 |  | Микробиологические показатели: |  |
| 5.1 |  | Общее микробное число (ОМЧ) | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический | 1 раз в квартал |
| 5.2 |  | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический |  |
| 5.3 |  | E.coli | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | Микробиологический |  |
| 5.4 |  | Колифаги | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический |  |
| 5.5 |  | Enterococcus | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | СТБ ISO 7899-2-2015 | Микробиологический |  |
| 6 |  | Радиологические показатели: | 1 раз в год |
| 6.1 |  | Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | - | МР, ВИМС, 2013 г. | Радиометрический |  |
| 6.2 |  | Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | - | МР, ВИМС, 2013 г. | Радиометрический |  |
| 6.3 |  | Радон | Бк/л | 60,0 | - | МР, ВИМС, 2013 г. | Радиометрический |  |
| 1 | Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения (разводящая сеть) | Органолептические показатели: | 1 раз в месяц |
| 1.1 |  | Запах при 20 (С, 60 (С | Балл | 2 | - | ГОСТ 3351-74, п.2 | Органолептический |  |
| 1.2 |  | Привкус | Балл | 2 | - | ГОСТ 3351-74, п.2 | Органолептический |  |
| 1.3 |  | Цветность | градус | 20 | 1,0 до 10 10 до 50 50 до 500 | 40% 20% 10% | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04* | Фотометрический** |  |
| 1.4 |  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину | 2,6 1,5 | 1 до 13 13 до 100 0,1 до 5 | 20% 14% 20% | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05* | Турбидиметрический метод** |  |
| 2 |  | Неорганические вещества: | 1 раз в месяц |
| 2.1 |  | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | от 0,05 до 0,10 от 0,10 до 1,0 | 25% 20% 16% | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96* | Фотометрический** |  |
| 3 |  | Микробиологические показатели: | 1 раз в месяц |
| 3.1 |  | Общее микробное число (ОМЧ) | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический |  |
| 3.2 |  | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический |  |
| 3.3 |  | Колифаги | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | МУК 4.2.1018-01 | Микробиологический |  |
| 3.4 |  | E.coli | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | Микробиологический |  |
| 3.5 |  | Enterococcus | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | - | СТБ ISO 7899-2-2015 | Микробиологический |  |

1 при выборе нормативного документа, заявленного в области аккредитации лаборатории, диапазон и погрешность метода определения может изменяться

* или другой нормативный документ, заявленный в области аккредитации лаборатории и включенный в «Перечень методик, внесенных в государственный реестр методик количественного химического анализа»

** Метод определения в соответствии с выбором методик